1. Общие указания.

1.1 Аппликатор АЭС-100 ( далее установка ), предназначен для наклеивания этикеток, марок, знаков  ( других маркировочных изделий на самоклеящейся основе ) на любую упаковку (бутылки, флаконы, коробки и т.д. ).

1.2 Питание установки осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением  220 В, частотой 50 Гц

1.3 Установка предназначена для работы в нормальных климатических условиях:

- температура окружающего воздуха  25 ± 10°С

-относительная влажность 60 ± 15%

-атмосферное давление  86-106 кПа ( 645-765 мм.рт.ст. )

1.4 Рекомендуемый режим работы установки : 8 часов работы – 1 час перерыв

1.5 Внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом, после чего приступайте к монтажу и               эксплуатации установки.

2. Технические данные.

- напряжение питания , В						-  220 +/- 10

- частота напряжения питания , Гц					-  50

- потребляемая мощность , Вт						-  100

- производительность , упак. / час					-  до 12000

- максимальная высота рулона , мм					-  100

- максимальный шаг знаков (марок) , мм				-  100

- максимальный наружный диаметр рулона				-  200

- минимальный внутренний диаметр рулона				-  32

- габаритные размеры ( д /ш /в )						-  530/ 210/ 480

- вес установки , кг.							-  16

- Комплектность.

В комплект поставки входят :

- установка в сборе , шт.							-  1

- паспорт с гарантийным талоном , шт.					-  1

- блок управления , шт.							-  1

- датчик ВБО-М18-76Р-5123-СА , шт.					-  1

- упаковочная тара , шт.							-  1

- Указания по технике безопасности.

4.1  Будьте осторожны! В блоке управления устройства имеется опасное для жизни напряжение.

4.2  Запрещается применять самодельные предохранители. Это может вывести установку из строя.

4.3  Не допускайте питания установки от сети с напряжением отличным от паспортного.

4.4  Не размещайте блок управления установки вблизи от предметов распространяющих огонь, тепло и влажность.

4.5  Не допускайте попадания жидкости, грязевых частиц на поверхность и внутрь блока управления

4.6  Не допускайте ударных нагрузок по блоку управления, обоим датчикам, приводу и деталям установки

-1-

5. Устройство изделия.

Установка состоит из опорной плиты (поз.3 рис.1), нижней плиты (поз.2 рис.1) и верхней плиты (поз.1 рис.1). Опорная плита соединяется с нижней, при помощи опорного вала (поз.4 рис.1), посредством втулок (поз.5 рис.1) . Это обеспечивает регулировку установки по высоте.

Нижняя плита соединяется с верхней с помощью стоек (поз.6 рис.1), удлиненная резьба которых, дополнительно обеспечивает регулировку по высоте .

На верхней плите установлены нож (поз.9 рис.1);  устройство приглаживания- щётка (поз.8 рис.1);  датчик упаковки (поз.11 рис.1) на кронштейне (поз.12 рис.1);  два прижима ленты (поз.7 рис.1);  направляющие стойки (поз.10 рис.1);  подающий узел, состоящий из диска (поз.15 рис.1), оси (поз.16 рис.1), втулки (поз.17 рис.1);  приёмный узел, состоящий из диска (поз.14 рис.1), приёмной оси с устройством зацепления ленты (поз.13 рис.1), привода, вал которого, через подшипниковый узел соединён с приёмной осью;  датчик марки (поз.18 рис.1) .

Привод, датчик упаковки и датчик марки соединены, посредством кабеля и разъёмов, с блоком управления установки – им осуществляется весь алгоритм работы изделия ( см. пункт 6 Принцип работы ).

Рисунок 1

-2-